| СОГЛАСОВАНО ДИРЕКТОР Департамента по регулированию цен и тарифов Ульяновской области ________________ Д.Ю. Сычев «____»__________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ ДИРЕКТОР УМУП «Ульяновскводоканал» _____________ С.П. Савельев «____»___________ 2014 г. |
| --- | --- |
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЖКХ г.Ульяновска ________________ А.Я. Черепан «____»__________ 2014 г. |  |

ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»

НА 2015-2019 ГОДЫ

г. Ульяновск

2014 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УМУП «Ульяновскводоканал» на 2015-2019 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Приказ Министерства экономики Ульяновской области №06-32 от 29.03.2010 г. «О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых цены (тарифы) регулируются министерством экономики Ульяновской области»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 ноября 2009г. № 673-пр «О первоочередных мерах по повышению энергоэффективности на территории Ульяновской области». |
| Разработчик Программы | УМУП «Ульяновскводоканал» |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на объектах УМУП «Ульяновскводоканал» за счет снижения в 2015-2019 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления. |
|  | задачи Программы: - проведение комплекса организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетического паспорта; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения водного и топливно-энергетического балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов и удельных норм потребления энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы | - оснащённость зданий, строений, сооружений, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал» приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при подъёме воды; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при транспортировке стоков; - снижение удельного технологического расхода электрической энергии при её передаче по электрическим сетям; - сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций на 1 условную единицу оборудования подстанций; - сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал» на 1 м2 площади указанных помещений; - сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал» на 1 м3 объёма указанных помещений; - сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности на 1 км пробега автотранспорта. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2019 годы |
| Перечень мероприятий по энергосбереже-нию | 1. Общие организационные мероприятия по энергосбережению. 2. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при подъёме воды. 3. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. 4. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при транспортировке стоков. 5. Мероприятия по снижению технологического расхода электрической энергии при её передаче по электрическим сетям. 6. Мероприятия по сокращению расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал». 7. Мероприятия по сокращению расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал». 8. Мероприятия по сокращению расхода горюче-смазочных материалов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности. |
| Объемы и источники финансирова- ния Программы | – 57 925 000,0 рублей – всего, из них средства: УМУП «Ульяновскводоканал»: – 57 925 000,0 рублей – всего, в том числе: 2015 год – 595 000,0 рублей в т.ч. Водоснабжение водой питьевого качества – 345 000,0 руб. Водоснабжение водой технического качества - 0 руб. Водоотведение – 250 000,0 руб. ….Передача электрической энергии – 0 руб. 2016 год – 395 000,0 рублей в т.ч. Водоснабжение водой питьевого качества – 345 000,0 руб. Водоснабжение водой технического качества - 0 руб. Водоотведение – 50 000,0 руб. Передача электрической энергии – 0 руб. 2017 год – 55 645 000,0 рублей в т.ч. Водоснабжение водой питьевого качества – 25 345 000,0 руб. Водоснабжение водой технического качества – 5 000 000,0 руб. Водоотведение – 25 300 000,0 руб. Передача электрической энергии – 0 руб. 2018 год – 645 000,0 рублей в т.ч. Водоснабжение водой питьевого качества – 345 000,0 руб. Водоснабжение водой технического качества – 0 руб. Водоотведение – 300 000,0 руб. Передача электрической энергии – 0 руб. 2019 год – 645 000,0 рублей в т.ч. Водоснабжение водой питьевого качества– 345 000,0 руб. Водоснабжение водой технического качества- 0 руб. Водоотведение – 300 000,0 руб. Передача электрической энергии – 0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Целевые показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта: - воды (ХВС и ГВС) - природного газа - тепловой энергии (согласно ФЗ № 261, здания и сооружения с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/ч) - электрической энергии (согласно ФЗ № 261, здания и сооружения с потребляемой мощностью более 5 кВт) 100% 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при подъёме воды - вода питьевого качества - вода технического качества 0,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0 % снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды - вода питьевого качества - вода технического качества 0,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0 % снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при транспортировке стоков 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % снижение удельного технологического расхода электрической энергии при её передаче по электрическим сетям 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций на 1 условную единицу оборудования подстанций Ввиду того, что УМУП «Ульяновскводоканал» не является специализированной энерго-снабжающей организацией с большим числом абонентов, расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, отнесённый на данных абонентов не превышает 1 тыс.кВт*ч. Поэтому при утверждении норматива технологических потерь в Минэнерго РФ, уровень потерь на собственные нужды принят постоянной величиной и специальных мероприятий не предусмотрено ввиду их неэффективности. сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал» на 1 м2 площади указанных помещений 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал» на 1 м3 объёма указанных помещений 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности на 1 км пробега автотранспорта Разработанными мероприятиями не предусмотрено сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, а экономический эффект в сокращении расходов на горюче-смазочные материалы достигается за счёт перевода автотранспортных средств с дорогого топлива (бензин) на более дешёвое (газ). При этом, при получении экономического эффекта в денежном выражении, удельный расход топлива растёт. |

1. Цели и задачи Программы

1.1. Цели Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на объектах УМУП «Ульяновскводоканал» за счет снижения в 2015-2019 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления.

1.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы УМУП «Ульяновскводоканал» необходимо решить следующие задачи:

1.2.1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие пятилетней программы по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятии;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

повышение квалификации рабочих и служащих предприятия по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения на предприятии;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.

1.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов.

Для решения данной задачи необходимо при разработке проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

1.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетического паспорта.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу, до конца 2017 г, по выбору и привлечению специализированной организации, имеющей право проведения энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями), либо получить право на проведение энергоаудита собственными силами и разработать энергетический паспорт предприятия.

1.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

1.2.5. Организация ведения водных и топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо выполнить пункт 1.2.4. данной программы.

1.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов и удельных норм потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проводить постоянную работу по анализу потребления энергоресурсов и их эффективному использованию (привлекать специализированные организации для проведения энергоаудита);

- учитывать при закупках показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости предприятия, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы, а также значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2015-2019 годы.

3. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий УМУП «Ульяновскводоканал».

Директор предприятия организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов УМУП «Ульяновскводоканал».

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией возлагаются на Главного Инженера.

Управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению (в составе производственной программы).

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом формируется отчет установленной формы. Отчет оформляется службой Главного Инженера.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, устанавливает Директор УМУП «Ульяновскводоканал».

Также УМУП «Ульяновскводоканал» направляет ежегодный отчет о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодный отчет должен содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты представляются в Департамент по регулированию цен и тарифов Ульяновской области и органы местного самоуправления.

Объем и целевые показатели Программы в области энергосбережения и энергетической эффективности подлежат ежегодному уточнению в соответствии с финансовыми возможностями предприятия и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

4. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности предприятия.

Первый блок представляют:

4.1. Общие организационные мероприятия по энергосбережению.

Второй блок состоит из семи подпрограмм:

4.2. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при подъёме воды.

4.3. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

4.4. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при транспортировке стоков.

4.5. Мероприятия по снижению технологического расхода электрической энергии при её передаче по электрическим сетям.

4.6. Мероприятия по сокращению расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал».

4.7. Мероприятия по сокращению расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на балансе УМУП «Ульяновскводоканал».

4.8. Мероприятия по сокращению расхода горюче-смазочных материалов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности.

4.1. Общие организационные мероприятия по энергосбережению.

| № п/п. Наименование мероприятия | Объем финансирования, руб. | Срок исполне-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1.1. Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения на предприятии. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | ТхО,УГЭ,УСБ, ПЭО |
| 1.2. Разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | ПЭО |
| 1.3. Повышение квалификации рабочих и служащих предприятия по основам эффективного использования энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Начальники производственных Управлений, ТхО,УГЭ,УСБ, ПЭО |
| 1.4. Разработка, корректировка, и доведение до всех подразделений лимитов потребления воды, электрической энергии, удельных норм расхода электрической энергии на единицу продукции и организация контроля за их соблюдением. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | ТхО,УГЭ,УСБ, ПЭО, Начальники производственных Управлений |
| 1.5.Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Специалисты предприятия |
| 1.6. Осуществление контроля за выполнением организационно-технических мероприятий по экономии энергоносителей. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Главный инженер, ТхО,УГЭ,УСБ, ПЭО |
| 1.7. Нанесение и обновление информационных надписей, напоминающих о необходимости экономии электрической энергии на всех местах расположения выключателей освещения и розеток. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Начальники производственных Управлений |
| 1.8. Исключение применения электроотопительных приборов в помещениях с центральным отоплением. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Начальники производственных Управлений |
| 1.9.Осуществление контроля за расходованием электрической энергии при работе на сварочном и станочном оборудовании. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Начальники производственных Управлений |
| 1.10. Исключение работы освещения в помещениях при отсутствии в них персонала и с естественным освещением в дневное время. |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Начальники производственных Управлений |
| 1.11. Очистка окон и светильников для поддержания нормального уровня освещённости помещений |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Начальники производственных Управлений |
| 1.12. Проведение ежемесячного анализа подачи и реализации воды и приёма сточных вод. Разработка текущих мероприятий по результатам проводимого анализа. |  |  |  |  |  |  | Постоянно. | УСБ, ПЭО, ТхО; Начальники производственных Управлений |
| 1.13. Проведение энергетического обследования с составлением энергетического паспорта предприятия. | 55 000 000,0 |  |  | 55 000 000,0 |  |  | 2017 г | УГЭ, подрядная организация |
| 1.4. Ежегодное составление балансовой таблицы водопотребления и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  | УСБ, ПЭО |
| ИТОГО: | 55 000 000,0 |  |  | 55 000 000,0 |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение водой питьевого качества | 25 000 000,0 |  |  | 25 000 000,0 |  |  |  |  |
| - водоснабжение водой технического качества | 5 000 000,0 |  |  | 5 000 000,0 |  |  |  |  |
| - водоотведение | 25 000 000,0 |  |  | 25 000 000,0 |  |  |  |  |

4.2. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при подъёме воды.

| № п/п | Краткое содержание мероприятий по экономии электрической энергии. | Срок испол-нения | Ожидаемый технологический / экономический эффект от выполнения мероприятий за год (кВт час)/(руб.) | Кап. затраты (руб)/ ожидаемый срок окупае-мости (год) | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Год |  |  |
| 1. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2015 г. |
| 1.1 | Замена погружных н/а ЭЦВ на н/а WILO с повышенным КПД на Архангельском грунтовом водозаборе. | I кв | 17 582,5 / 76 483,875 | 17 582,5 / 76 483,875 | 17 582,5 / 76 483,875 | 17 582,5 / 76 483,875 | 70 330,0 / 305 935,5 | 300 000,0 / 1 | АГВ |
|  | ИТОГО: | 2015 г | 17 582,5 / 76 483,875 | 17 582,5 / 76 483,875 | 17 582,5 / 76 483,875 | 17 582,5 / 76 483,875 | 70 330,0 / 305 935,5 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 70 330,0 / 305 935,5 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
| 2. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2016 г. |
| 2.1 | Замена погружных н/а ЭЦВ на н/а WILO с повышенным КПД на Архангельском грунтовом водозаборе. | I кв | 16 885,0 / 77 671,0 | 16 885,0 / 77 671,0 | 16 885,0 / 77 671,0 | 16 885,0 / 77 671,0 | 67 540,0 / 310 684,0 | 300 000,0 / 1 | АГВ |
|  | ИТОГО: | 2016 г | 16 885,0 / 77 671,0 | 16 885,0 / 77 671,0 | 16 885,0 / 77 671,0 | 16 885,0 / 77 671,0 | 67 540,0 / 310 684,0 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 67 540,0 / 310 684,0 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
| 3. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2017 г. |
| 3.1 | Замена погружных н/а ЭЦВ на н/а WILO с повышенным КПД на Архангельском грунтовом водозаборе. | I кв | 16 757,5 / 81 441,45 | 16 757,5 / 81 441,45 | 16 757,5 / 81 441,45 | 16 757,5 / 81 441,45 | 67 030,0 / 325 765,8 | 300 000,0 / 1 | АГВ |
|  | ИТОГО: | 2017 г | 16 757,5 / 81 441,45 | 16 757,5 / 81 441,45 | 16 757,5 / 81 441,45 | 16 757,5 / 81 441,45 | 67 030,0 / 325 765,8 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 67 030,0 / 325 765,8 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
| 4. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2018 г. |
| 4.1 | Замена погружных н/а ЭЦВ на н/а WILO с повышенным КПД на Архангельском грунтовом водозаборе. | I кв | 16 742,0 / 86 056,45 | 16 742,0 / 86 056,45 | 16 742,0 / 86 056,45 | 16 742,0 / 86 056,45 | 66 970,0 / 344 225,8 | 300 000,0 / 1 | АГВ |
|  | ИТОГО: | 2018 г | 16 742,0 / 86 056,45 | 16 742,0 / 86 056,45 | 16 742,0 / 86 056,45 | 16 742,0 / 86 056,45 | 66 970,0 / 344 225,8 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 66 970,0 / 344 225,8 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 5. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2019 г. |
| 5.1 | Замена погружных н/а ЭЦВ на н/а WILO с повышенным КПД на Архангельском грунтовом водозаборе. | I кв | 16 725,0 / 90 816,75 | 16 725,0 / 90 816,75 | 16 725,0 / 90 816,75 | 16 725,0 / 90 816,75 | 66 900,0 / 363 267,0 | 300 000,0 / 1 | АГВ |
|  | ИТОГО: | 2019 г | 16 725,0 / 90 816,75 | 16 725,0 / 90 816,75 | 16 725,0 / 90 816,75 | 16 725,0 / 90 816,75 | 66 900,0 / 363 267,0 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 66 900,0 / 363 267,0 | 300 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: (кВт/час) |  | --- | --- | --- | --- | 338 770,0 | --- |  |
|  | ИТОГО: (руб.) |  | --- | --- | --- | --- | 1 649 878,1 | 1 500 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 338 770,0 / 1 649 878,1 | 1 500 000,0 |  |
|  | водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |

4.3. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

| № п/п | Краткое содержание мероприятий по экономии электрической энергии. | Срок испол-нения | Ожидаемый технологический / экономический эффект от выполнения мероприятий за год (кВт час)/(руб.) | Кап. затраты (руб)/ ожидаемый срок окупае-мости (год) | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | Год |  |  |
| 1. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2015 г. |
| 1.1 | Внедрение частотно-регулируемого привода: ВПУ № 6 (ул.Пушкинская) Железнодорожного РЭУ 5,5 кВт, ВПУ № 12 (пр-т Гая,21Б) Железнодорожного РЭУ 7,5 кВт | I кв | 2 180,0 / 11 554,0 | 2 180,0 / 11 554,0 | 2 180,0 / 11 554,0 | 2 180,0 / 11 554,0 | 8 720,0 / 46 216,0 | 45 000,0 / 1 | Железнодо-рожное РЭУ |
|  | ИТОГО: | 2015 г | 2 180,0 / 11 554,0 | 2 180,0 / 11 554,0 | 2 180,0 / 11 554,0 | 2 180,0 / 11 554,0 | 8 720,0 / 46 216,0 | 45 000,0 |  |
|  | в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 8 720,0 / 46 216,0 | 45 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
|  | 2. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2016 г. |
| 2.1 | Внедрение частотно-регулируемого привода: ВПУ № 13 (п.Белый Ключ) Железнодорожного РЭУ 15 кВт. | I кв | 2 152,5 / 12 054,0 | 2 152,5 / 12 054,0 | 2 152,5 / 12 054,0 | 2 152,5 / 12 054,0 | 8 610,0 / 48 216,0 | 45 000,0 / 1 | Железнодо-рожное РЭУ |
|  | ИТОГО: | 2016 г | 2 152,5 / 12 054,0 | 2 152,5 / 12 054,0 | 2 152,5 / 12 054,0 | 2 152,5 / 12 054,0 | 8 610,0 / 48 216,0 | 45 000,0 |  |
|  | в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 8 610,0 / 48 216,0 | 45 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
| 3. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2017 г. |
| 3.1 | Внедрение частотно-регулируемого привода: ВПУ № 3 (ул.Локомотивная,154) Железнодорожного РЭУ 7,5 кВт. | I кв | 2 137,5 / 12 654,0 | 2 137,5 / 12 654,0 | 2 137,5 / 12 654,0 | 2 137,5 / 12 654,0 | 8 550,0 / 50 616,0 | 45 000,0 / 1 | Железнодо-рожное РЭУ |
|  | ИТОГО: | 2017 г | 2 137,5 / 12 654,0 | 2 137,5 / 12 654,0 | 2 137,5 / 12 654,0 | 2 137,5 / 12 654,0 | 8 550,0 / 50 616,0 | 45 000,0 |  |
|  | в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 8 550,0 / 50 616,0 | 45 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
| 4. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2018 г. |
| 4.1 | Внедрение частотно-регулируемого привода: ВПУ № 4 (пос. им.Карамзина) Железнодорожного РЭУ 15 кВт. | I кв | 2 135,0 / 13 365,1 | 2 135,0 / 13 365,1 | 2 135,0 / 13 365,1 | 2 135,0 / 13 365,1 | 8 540,0 / 53 460,4 | 45 000,0 / 1 | Железнодо-рожное РЭУ |
|  | ИТОГО: | 2018 г | 2 135,0 / 13 365,1 | 2 135,0 / 13 365,1 | 2 135,0 / 13 365,1 | 2 135,0 / 13 365,1 | 8 540,0 / 53 460,4 | 45 000,0 |  |
|  | в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 8 540,0 / 53 460,4 | 45 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
| 5. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2019 г. |
| 5.1 | Внедрение частотно-регулируемого привода: ВПУ № 14 (с.Кувшиновка) Железнодорожного РЭУ 5,5 кВт, ВПУ № 16 (ул.Луначарского) Железнодорожного РЭУ 5,5 кВт | I кв. | 2 132,5 / 14 074,5 | 2 132,5 / 14 074,5 | 2 132,5 / 14 074,5 | 2 132,5 / 14 074,5 | 8 530,0 / 56 298,0 | 45 000,0 / 1 | Железнодо-рожное РЭУ |
|  | ИТОГО: | 2019 г | 2 132,5 / 14 074,5 | 2 132,5 / 14 074,5 | 2 132,5 / 14 074,5 | 2 132,5 / 14 074,5 | 8 530,0 / 56 298,0 | 45 000,0 |  |
|  | в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 8 530,0 / 56 298,0 | 45 000,0 |  |
|  | В т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: (кВт/час) |  | --- | --- | --- | --- | 42 950,0 | --- |  |
|  | ИТОГО: (руб.) |  | --- | --- | --- | --- | 254 806,4 | 225 000,0 |  |
|  | в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  | --- | --- | --- | --- | 42 950,0 / 254 806,4 | 225 000,0 |  |
|  | в т.ч. водоснабжение водой технического качества |  | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |  |

4.4. Мероприятия по снижению расхода электрической энергии, используемой при транспортировке стоков.

| № п/п | Краткое содержание мероприятий по экономии электрической энергии. | Срок испол-нения | Ожидаемый технологический / экономический эффект от выполнения мероприятий за год (кВт час)/(руб.) | Кап. затраты (руб)/ Ожидае-мый срок окупае-мости (год) | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Год. |  |  |
| 1. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2015 г. |
| 1.1 | УСКП КНС № 5. Замена н/а ГРАТ 900/67 с эл.двигателем Р=400 кВт на н/а СМ 250-200-400/4 с эл.двигателем Р=250 кВт (6 кВ). | I кв. | 14 357,5 / 68 628,85 | 14 357,5 / 68 628,85 | 14 357,5 / 68 628,85 | 14 357,5 / 68 628,85 | 57 430,0 / 274 515,4 | 250 000,0 / 1 | УСКП |
|  | ИТОГО: | 2015 г | 14 357,5 / 68 628,85 | 14 357,5 / 68 628,85 | 14 357,5 / 68 628,85 | 14 357,5 / 68 628,85 | 57 430,0 / 274 515,4 | 250 000,0 |  |
| 2. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2016 г. |
| 2.1 | УСКП ГКНС. Замена н/а АД 3200/75 с эл.двигателем Р=800 кВт на н/а ГРАТ 900/67 с эл.двигателем Р=400 кВт (с КНС № 5). | I кв. | 14 345,0 / 72 442,25 | 14 345,0 / 72 442,25 | 14 345,0 / 72 442,25 | 14 345,0 / 72 442,25 | 57 380,0 / 289 769,0 | 50 000,0 / 0,2 | УСКП |
|  | ИТОГО: | 2016 г | 14 345,0 / 72 442,25 | 14 345,0 / 72 442,25 | 14 345,0 / 72 442,25 | 14 345,0 / 72 442,25 | 57 380,0 / 289 769,0 | 50 000,0 |  |
| 3. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2017 г. |
| 3.1 | УСКП КНС № 14. Замена н/а ГРТ 4000/71 с эл.двигателем Р=1600 кВт на н/а с эл.двигателем Р=800 кВт (эл.двигатель с ГКНС). | I кв. | 14 330,0 / 76 522,2 | 14 330,0 / 76 522,2 | 14 330,0 / 76 522,2 | 14 330,0 / 76 522,2 | 57 320,0 / 306 088,8 | 300 000,0 / 1 | УСКП |
|  | ИТОГО: | 2017 г | 14 330,0 / 76 522,2 | 14 330,0 / 76 522,2 | 14 330,0 / 76 522,2 | 14 330,0 / 76 522,2 | 57 320,0 / 306 088,8 | 300 000,0 |  |
| 4. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2018 г. |
| 4.1 | УСКП ГОСК. Замена эл.двигателя воздуходувного агрегата Р=250 кВт первой очереди на эл.двигатель с более высоким КПД. | I кв. | 14 315,0 / 80 879,75 | 14 315,0 / 80 879,75 | 14 315,0 / 80 879,75 | 14 315,0 / 80 879,75 | 57 260,0 / 323 519,0 | 300 000,0 / 1 | УСКП |
|  | ИТОГО: | 2018 г | 14 315,0 / 80 879,75 | 14 315,0 / 80 879,75 | 14 315,0 / 80 879,75 | 14 315,0 / 80 879,75 | 57 260,0 / 323 519,0 | 300 000,0 |  |
| 5. Мероприятия по экономии электрической энергии в 2019 г. |
| 5.1 | УСКП ГОСК. Замена эл.двигателя воздуходувного агрегата Р=250 кВт первой очереди на эл.двигатель с более высоким КПД. | I кв. | 14 302,5 / 85 385,925 | 14 302,5 / 85 385,925 | 14 302,5 / 85 385,925 | 14 302,5 / 85 385,925 | 57 210,0 / 341 543,7 | 300 000,0 / 1 | УСКП |
|  | ИТОГО: | 2019 г | 14 302,5 / 85 385,925 | 14 302,5 / 85 385,925 | 14 302,5 / 85 385,925 | 14 302,5 / 85 385,925 | 57 210,0 / 341 543,7 | 300 000,0 |  |
|  | ИТОГО: (кВт/час) |  | --- | --- | --- | --- | 286 600,0 | --- |  |
|  | ИТОГО: (руб.) |  | --- | --- | --- | --- | 1 535 435,9 | 1 200 000,0 |  |

4.5. Мероприятия по снижению технологического расхода электрической энергии при её передаче по электрическим сетям.

Все возможные технические мероприятия, предусмотренные данным разделом, полностью выполнены в период действия Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УМУП «Ульяновскводоканал» на 2010-2014 годы. Другие возможные мероприятия малоэффективны и не предусмотрены данной программой. Организационные мероприятия выполняются постоянно.

| № п/п | Краткое содержание мероприятий | Ожидаемый технологический / экономический эффект от выполнения мероприятий (кВт час)/(руб) | Кап. затраты (руб)/ожидаемый срок окупаемости (год) | Испол- нители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Организация равномерного снятия показаний электросчётчиков в установленные сроки по группам потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГЭ |
| 2. | Контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию потребителями. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | УГЭ |
| Технические мероприятия |
| 3. | Нет мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего кВт час: | 0 | --- |  |
| Всего руб: | 0 | 0 |  |

4.6. Мероприятия по сокращению расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

Все возможные технические мероприятия, предусмотренные данным разделом, полностью выполнены в период действия Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УМУП «Ульяновскводоканал» на 2010-2014 годы. В 2013 г произведена полная замена ламп накаливания на светодиодные. Другие возможные мероприятия малоэффективны и не предусмотрены данной программой. Организационные мероприятия выполняются постоянно.

В связи с увеличивающимися требованиями по пожарной безопасности, по автоматизации технологических и управленческих процессов, на предприятии постоянно внедряются системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и автоматизации, что приводит к увеличению энергетической мощности объектов.

| № п/п | Краткое содержание мероприятий | Ожидаемый технологический / экономический эффект от выполнения мероприятий (кВт час)/(руб) | Кап. затраты (руб) / ожидаемый срок окупаемости (год) | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017. | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Нет мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого кВт час: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| Из них основное производство кВт час | 0 | 0 |  | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| при подъёме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| при транспортировке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| в т.ч. водоснабжение водой технического качества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| при подъёме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| при транспортировке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| в т.ч. водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| Из них вспомогательное производство кВт час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| в т.ч. водоснабжение водой технического качества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| в т.ч. водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| Итого руб: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоснабжение водой технического качества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего кВт час: | 0 | 0 |  |
| Всего руб: | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоснабжение водой технического качества | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоотведение | 0 | 0 |  |

4.7. Мероприятия по сокращению расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

Все возможные технические мероприятия, предусмотренные данным разделом, полностью выполнены в период действия Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УМУП «Ульяновскводоканал» на 2010-2014 годы. Другие возможные мероприятия малоэффективны и не предусмотрены данной программой. Организационные мероприятия выполняются постоянно, в том числе ежегодно направляется письмо в теплоснабжающие организации о пересчете регулировочных шайб для поддержания нормативного потребления тепловой энергии.

| № п/п | Краткое содержание мероприятий | Ожидаемый технологический / экономический эффект от выполнения мероприятий (Гкал)/(руб) | Кап. затраты (руб)/ожидаемый срок окупаемости (год) | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Нет мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Гкал: |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| Итого руб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. водоснабжение водой технического качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего Гкал: |  |  |  |
| Всего руб: |  |  |  |
| в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества |  |  |  |
| в т.ч. водоснабжение водой технического качества |  |  |  |
| в т.ч. водоотведение |  |  |  |

4.8. Мероприятия по сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности.

Мероприятия, предусмотренные данным разделом, в том числе - Перевод автомобильной техники на альтернативное топливо «Газ», полностью выполнены в период действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УМУП «Ульяновскводоканал» на 2010-2014 годы. Также на предприятии внедрена система GPS – контроля за автотранспортной техникой, что в конечном итоге предотвращает нецелевое использование ГСМ. Другие возможные мероприятия малоэффективны и не предусмотрены данной программой.

| № п/п | Краткое содержание мероприятий | Ожидаемый экономический эффект от выполнения мероприятий (руб) | Кап. затраты (руб)/ожидаемый срок окупаемости (год) | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017. | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Нет мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоснабжение водой технического качества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего руб: | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоснабжение водой питьевого качества | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоснабжение водой технического качества | 0 | 0 |  |
| в т.ч. водоотведение | 0 | 0 |  |

5. Лист согласования Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УМУП «Ульяновскводоканал» на 2015-2019 годы

| Должность | Дата | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  | А.Н. Горбунов |
| Заместитель директора |  |  | Д.Ю. Урусов |
| Главный энергетик |  |  | Е.Ю. Урусов |
| Главный технолог |  |  | А.Н. Чернов |
| Главный экономист |  |  | О.Н. Мумладзе |